## Slide 1: GroundBIRD 焦点面検出器アレイの開発
美馬 覚（理研）
GroundBIRDコラボレーション
理研：美馬覚、大谷知行、Thushara Damayanthi
高エ研：小栗秀悟、内田智久、田島治、吉田光宏、長崎岳人、羽澄昌史
総研大：石塚光
天文台：関本裕太郎、
コリア大；Jihoon Choi、Eunil Won
東大理：蓑輪眞、富田望
筑波大：永井誠
東北大：沓間弘樹、服部誠
埼玉大：古谷野凌

## Slide 2: GroundBIRDってどんなもの？
CMB偏光観測を目的とした実験です

## Slide 3: GroundBIRDってどんなもの？
CMB偏光観測を目的とした実験です
偏光観測に特化します
小さな光学系

## Slide 4: GroundBIRDってどんなもの？
CMB偏光観測を目的とした実験です
偏光観測に特化します
地上で人工衛星のような観測を実現します
高速回転ステージ
小さな光学系

## Slide 5: GroundBIRDってどんなもの？
CMB偏光観測を目的とした実験です
偏光観測に特化します
地上で人工衛星のような観測を実現します
焦点面検出器にMKIDアレイをつかいます
高速回転ステージ
焦点面（〜30ｃｍ）
1画素2KID （~1cm）
小さな光学系

## Slide 6: GroundBIRDってどんなもの？
CMB偏光観測を目的とした実験です
偏光観測に特化します
地上で人工衛星のような観測を実現します
焦点面検出器にMKIDアレイをつかいます
理研（＋埼玉大）、KEK、天文台を中心に
やっています
高速回転ステージ
焦点面（〜30ｃｍ）
1画素2KID （~1cm）
小さな光学系

## Slide 7: GBの狙い：特化＆広視野
Model predictions of
B-modes from the inflation
E-modes
l(l+1)Cl /2p (uK2)
Lensing B-modes
Model predictions for
Primordial B-modes
他の地上観測実験
GroundBIRD
広い視野の観測が重要！
2°
30°
0.2°

## Slide 8: GroundBIRDの観測戦略
銀河からの放射の少ない領域を最大化
自転
BICEP2
fsky ≈ 40%
×２５
FDS dust model
@ 94GHz
観測レンジ
一回転で
ドーナツ状に観測
観測サイト：
テネリフェ

## Slide 9: GroundBIRD – オーバービュー
冷却光学系 at 4 K, Mizuguchi-Dragone dual-reflector, 20o FoV,角度分解能 0.6o at 145 GHz
高速回転スキャン
Scan speed of 120o/s, i.e., 20 rpm
クライオスタットはPTCとソープション冷凍機で冷却
Details are described in J. Low Temp. Phys. 176, 691 (2014),
and Proc. SPIE 8452, 84521M (2012).
+ スパースワイヤーグリッド
を使ったキャリブレーション
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
220
GHz
MKIDs array on 0.25 K
660 kids for 145 GHz,
224 kids for 220 GHz.
Nozomu

## Slide 10: 高速回転ステージ上での 冷却テスト
PTCヘッド
テストクライオスタット
回転ステージ 20 rpm (120o/s)
コンプレッサーへのヘリウムチューブ
無線LANを使った
データ取得
回転ステージ上で
0.2Kを維持!
Rev. Sci. Instrum. 85, 086101 (2014), Rev. Sci. Instrum. 84, 055116 (2013).
パルスチューブ冷凍機
＋ソープション冷凍機
（ダークコンディション）

## Slide 11: 回転ステージ上での 地磁気の影響
w/o shield
w/ shield
Time [sec]
Phase [rad]
一回転
地磁気を
ピックアップ
MKID
MKID
high permeability
material (Permalloy)
MKID
高透磁率シールド
(ファインメット)
超伝導体(Pb)
Confirmation of hybrid shield’s strategy:
高透磁率シールド(e.g., ファインメット) in 室温
+ 超伝導シールド(e.g., Pb) at 4K
Notes: .

## Slide 12: GroundBIRD – オーバービュー
冷却光学系 at 4 K, Mizuguchi-Dragone dual-reflector, 20o FoV,角度分解能 0.6o at 145 GHz
高速回転スキャン
Scan speed of 120o/s, i.e., 20 rpm
クライオスタットはPTCとソープション冷凍機で冷却
Details are described in J. Low Temp. Phys. 176, 691 (2014),
and Proc. SPIE 8452, 84521M (2012).
+ スパースワイヤーグリッド
を使ったキャリブレーション
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
220
GHz
MKIDs array on 0.25 K
660 kids for 145 GHz,
224 kids for 220 GHz.
Nozomu
✓
✓

## Slide 13: 焦点面デザインと観測
300
200
100
Frequency (GHz)
B-modeの上限
ダスト
シンクロトロン
10−2
10−4
10−6
Power (µK2)
145
GHz
220
GHz
GB焦点面デザイン
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
220
GHz
CMB
ダスト

## Slide 14: MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector)
ffeed [GHz]
fdetector
フィードライン
透過率 (S21)
超伝導共振器
フィードライン
Ｌ
等価回路
フィードライン
共振器
アンテナ
CMB 光子
γ
クーパー対を破壊
+ ΔL
+ ΔL
光子がアンテナに入ると
共振ピークが変形。
位相変化 or Δf で読める
アンテナ
Cooper-pair-breaking detector (Al: > 80GHz, TiN：> 30-450 GHz）
Notes: ここに光子が突入すると、超伝導体共振器中のクーパー対が分解され、
clk
kinetic inductanceが変化します。
clk
すると共振回路のパラメータ変化により共振ピークの波形が変化します。
このときある周波数での入力-出力間の位相の変化、あるいは共振周波数の変化を追う事によって読み出す、というのがKMID検出器の原理です。

## Slide 15: ホーン結合2偏波KID アレイの開発状況
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
145
GHz
220
GHz
55 pix, 110 detectors
GrounBIRDの焦点面検出器、7ユニット
2偏波アンテナ
それぞれにMKIDが
二つつく
6ｃｍ

## Slide 16: ホーン結合両偏波KID 単一画素
Resonators & feed-line are
fabricated by using aligner
Planer
OMT
CPW  MSL
共振器
アルミニウム hybrid
Feed-line
Cross-over
180˚-Hybrid結合器
(rejection of TM-mode)
Stepper fabrication
Planer-OMT, CPW-MSL, cross-over, 180˚-Hybrid
OMTはバックショートのためDeepRIEで深掘りし
メンブレン構造

## Slide 17: シミュレーターでの設計
Planer
OMT
CPW  MSL
Cross-over
HFSS/CST
Sonnet
Sonnet
ADSを使って
Sパラメータを統合
Feed-line
共振器
アルミニウム hybrid
180˚-Hybrid結合器
(rejection of TM-mode)
Sonnet

## Slide 18: CSTを使ったHorn–OMT結合
TE11 (0˚)
TE11 (90˚)
TM01
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Port 5
クロス
モード
Pol. signal mode
偏光
シグナル
Notes: This is example of the each component evaluation.
At first we make GDS file of circuits. And evaluated by sonnet.
And next, we input result of sonnet to ADS. We check the both S parameter is same.

## Slide 19: Sonnetをつ方180˚-Hybrid結合器
Hybrid discards crosstalk mode, i.e., TM01.
From OMT
TE11 & TM01
From OMT
TE11 & TM01
To be dumped
TM01
To MKID
TE11
Notes: This is example of the each component evaluation.
At first we make GDS file of circuits. And evaluated by sonnet.
And next, we input result of sonnet to ADS. We check the both S parameter is same.

## Slide 20: ADSを使った全体特性
3つのモードを
導入
2つのMKID
に出力
CPW
MSL
cross-
over
180˚ Hybrid
Chebyshev
OMT + taper
TE11 x 2
TM01
MKID1
MKID2
Notes: This is example of the each component evaluation.
At first we make GDS file of circuits. And evaluated by sonnet.
And next, we input result of sonnet to ADS. We check the both S parameter is same.

## Slide 21: ADSを使った全体特性
≈90%の透過率 両偏光について
TE11(0˚) & TE11(90˚)
クロストーク
TE11(0˚)  TE11(90˚)
クロストーク
TM01  TE11
GB’s band
統合特性
良い透過率
&
低いクロストーク
要求
透過率: 高ければ高いほどよい
クロストーク: 30dB未満
Notes: This is example of the each component evaluation.
At first we make GDS file of circuits. And evaluated by sonnet.
And next, we input result of sonnet to ADS. We check the both S parameter is same.

## Slide 22: ハイブリッドな設計＆試作 作成開始！
0．marker
１．OMT1
１．OMT2
3.insulation
4．Wire
2．Al hybrid
5．absorber
6．Cross insulaton
7．Cross Wire
8．Bridge
INSULATION
9．Bridge
wire
10.menblen
MASK BLANK
Single feed-line , i.e., full-array
KID resonators coupled with this feed-line
Stepper fabrication in NAOJ
それぞれ同じパターン
Aligner fabrication in RIKEN
基盤全面でことなるパターン
Common alignment markers link them
古屋野くんの最新の
結果を乗せる
Notes: This is example of the each component evaluation.
At first we make GDS file of circuits. And evaluated by sonnet.
And next, we input result of sonnet to ADS. We check the both S parameter is same.

## Slide 23: ハイブリッドな設計 作成開始！
0．marker
１．OMT1
１．OMT2
3.insulation
4．Wire
2．Al hybrid
5．absorber
6．Cross insulaton
7．Cross Wire
8．Bridge
INSULATION
9．Bridge
wire
10.menblen
MASK BLANK
Single feed-line , i.e., full-array
KID resonators coupled with this feed-line
Stepper fabrication in NAOJ
Aligner fabrication in RIKEN
Common alignment markers link them
古屋野くんの最新の
結果を乗せる
Nb/
ダークでの共振特性
MKIDのNb/Al Hybrid
まで試作
Notes: This is example of the each component evaluation.
At first we make GDS file of circuits. And evaluated by sonnet.
And next, we input result of sonnet to ADS. We check the both S parameter is same.

## Slide 24: GBの光導入での試験
2.7K
3.3K
26 hour
0.20 K
富田
小栗
RT-MLI
光導入セットアップ
RT-MLI
Styrofoam
石塚
ジフン
ちょっとし

## Slide 25: まとめ
GBは原始重力波Bモードの「スペクトル」測定をする
  原始重力波が宇宙初期からいまにわたって存在していると言う本質の証明をめざす
焦点面検出器の開発に注力中
シミュレーションによるend-to-endデザインの実証
ハイブリッド・プロセス
  KIDの大アレイ・多チャンネルリードアウトとミリ波回路の実装の両立
  プロセスが可能なことは検証した
2017年より観測開始